# Matériel

- Boîte de vitesse de 306 TD dont le carter à été découpé pour visualiser le fonctionnement

- Photos numériques de la boîte de vitesse sur un poste informatique

- Livre de construction et éventuellement le CD ROM correspondant

# Travail demandé

# I.ANALYSE FONCTIONNELLE DE LA BVR

## Fonction globale de la BV

### Actigrammes A-0 ,A0 et A2 :

A l’aide des informations contenues dans le dossier ressource et de l’actigramme fourni ci-dessous, complétez les actigrammes de niveau inférieur (ils sont partiellement complétés, ci-après).

NB : limitez-vous aux informations portées sur le diagramme ci-dessous.

Actigramme de niveau A-O :

# II ANALYSE STRUCTURELLE DE LA BV

- Vocabulaire associé à la boite de vitesses

- Identifier les composants et les formes de base couramment rencontrés.

## Formes usuelles

Voici une liste de mots de vocabulaire technique dont vous pourrez trouver la signification dans votre livre de construction en utilisant la table des matières et l’index :

Nervure, Bossage, Gorge, Chanfrein , Rainure, Alésage, Congé, Arrondi, Goupille élastique , Rivet, Cannelures, Arbre cannelé, Roulement à rouleaux coniques, Engrenage, Roue ou pignon à denture droite, Roue ou pignon à denture hélicoïdale, Roue ou pignon conique.

( Inscrivez ces mots en face des flèches sur les photos lorsque vous les avez localisés sur la boîte de vitesse.

Remarque : les mots de vocabulaire peuvent apparaître plusieurs fois sur les photos.

( D’après vos observations et les explications données par votre livre de construction, classez ces mots de vocabulaire dans les différentes catégories du tableau suivant :

| Catégorie | Mots de vocabulaire |
| --- | --- |
| Formes le plus souvent obtenues par usinage |  |
| Formes le plus souvent obtenues par moulage |  |
| Organes de transmission de puissance |  |
| Composants d’assemblage |  |
| Composants de guidage en rotation |  |

## Etude de la boîte de vitesse

En vous aidant du fichier powerpoint « Boite de vitesses » « Chaîne  cinématique », précisez sur les schémas ci-dessous le passage du mouvement pour chaque rapport :

Dans chaque cas, indiquez à l’aide d’une flèche (voir rapport de 1ère), la fourchette qui s’est déplacée et son sens de déplacement

| 1ème vitesse | 2ème vitesse |
| --- | --- |
| 3ème vitesse | 4ème vitesse |
| 5ème vitesse | Marche arrière |

# Text boxes

Arbre primaire

Transmettre sous des angles variables

A4

Transmettre et démultiplier de façon permanente

A3

A2

A1

Boite de vitesses

Embrayage

Arbre secondaire

A24

Transmettre et démultiplier de façon permanente

A23

Adapter le couple résistant au couple moteur

A22

A21

Fourchette

A25

Infos visuelles et sonores

Sortie BV Cs et (s

Entrée embrayage Ce et (e

Commande conducteur

Transmission

Transmettre et adapter le couple moteur ou désaccoupler

A-0

A-0

A2